San Vito

| San Vito |  | Condiciones Actuales |
| --- | --- | --- |
| Facilidades para el pasajero | Terminal Servicios sanitarios | No hay, existe una estructura básica |
|  | Restaurante | No hay |
|  | Teléfono Publico | Si |
| Personal del aeródromo |  | No hay |
| Acceso transporte de superficie |  | Se encuentra muy cerca del centrote San Vito |
| Desarrollo circundante |  | Hay casa en los costado N y E del aeródromo |
| Impacto ambiental |  | Poco efecto debido al poco trafico |
| Servicios públicos |  | Hay acceso a agua, luz y teléfono |
| Topografía |  | El aeródromo esta ubicado en una zona montañosa |
| Superficie limitadora de Obstáculos y obstáculos en la franjas y en RESA |  | Una casa al N de la cabecera |
| Pista | Dimensiones | 980m de largo por 11m de ancho |
|  | Superficie | Tratamiento asfáltico |
|  | Condiciones | Superficie deteriorada el zacate en algunas zonas se adentra en la pista |
| Plataforma |  | No hay |
| Franjas de seguridad | Dimensiones | Ancho de 40m Largo de 30m en cada cabecera |
|  | Cabecera 08 | Estado regular |
|  | Cabecera 26 | Estado regular |
|  | Condiciones | Estado regular |
| Ayudas Visuales | Bolsa de viento | No hay |
|  | Demarcación Horizontal | No hay |
|  | Luces | No hay |
| Cercas |  | Buen estado aunque presenta algunos portillos para el paso de las personas |
| Portones |  | No hay |
| Alcantarillas o canales |  | No hay, se presenta acumulaciones de agua en las cabecera 08 |
| Terrenos para expansión |  | No hay |